## Slide 2
Partie Electronique et Electrique
Réf | Fonction | Critère | Niveau | Flexibilité
1 | Permettre la communication bloc - voiture | Distance de communication | 10 m | Supérieur
2 | Identifier le véhicule | Accès à la place | Accessibilité | Aucune
Module Xbee
60mW, 2,4 Ghz
Carte Arduino Uno
Logiciel de port Série
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
Batteries rechargées par panneau solaire
Ponts en H
Relais
Motoréducteur
CC, 12 Volts
Vérin électrique
Renvoi d’angle
Vérin pneumatique
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
Ordres de commande
ACTION:
Mouvement du bloc
PARKING
Cahier des charges :
Chaine d’Information
Chaine d’Energie

## Slide 3
Premier Objectif : Etablir la communication
USB
Ondes radio
Ordre
Adresse mac1
Shield Explorer
USB
Communication
Adresse mac 2
Aller
Retour
Résultat :
Aucun problème de communication,
Test réussi
Logiciel de Port Série :
Putty
XTCU
SecureRT

## Slide 4
Second Objectif: Faire communiquer deux modules Xbee à distance et traiter le signal grâce à Arduino
USB
Ondes radio
Ordre
Aller
Retour
Adresse mac1
Adresse mac2
Shield Explorer
Shield Xbee-Arduino
Arduino
Com.
Ordre
Logiciel de Port Série :
Putty
XTCU
SecureRT

## Slide 5
int myData = -1; //Initialisation (no data in myData)
int const ledpin = 7; //Led connected to pin 7
void setup(){
// Start up our serial port, we configured our XBEE devices for 115200 bps.
Serial.begin(9600); // bauds
pinMode(ledpin, OUTPUT);
}
void loop(){
if(Serial.available() ){ //check if new character input
int myData = Serial.read(); //read the character
Serial.print("My data value :"); //write the sentence
Serial.print(myData); // show myData Value. Could be DECIMAL
Serial.print("\n");
switch (myData) { //Multidecision
case 49://Conversion of ASCII 1 to DECIMAL
//do something when var equals 1
// handle serial data, if any
digitalWrite(ledpin, HIGH);//Swith on LED
Serial.print("Allume :");//write the sentence
Serial.print(myData);// show myData Value. Could be DECIMAL
Serial.print("\n");
break;
case 50://Conversion of ASCII 2 to DECIMAL
digitalWrite(ledpin, LOW);
Serial.print("Eteint :");//write the sentence
Serial.print(myData);// show myData Value. Could be DECIMAL
Serial.print("\n");
//do something when var equals 2
break;
default:
Serial.print("Rien :");//write the sentence
Serial.print(myData);// show myData Value. Could be DECIMAL
Serial.print("\n");
}
// if nothing else matches, do the default
// default is optional
}
}

## Slide 6
Essai effectué à la vitesse de 9600 Bauds (Bits/s)
Environs 1 chance sur 5 que le message reçu soit le bon …

## Slide 7
Essai effectué à la vitesse de 1200 Bauds (Bits/s)
Environs 7 chance sur 10 que le message reçu soit le bon …

## Slide 8
Hypothèse 1 : problème de synchronisation ?
Pour une transmission série asynchrone, les motifs rencontrés devraient être :(S=start D=data P=stop)
Bits/ Nombre | P | D | D | D | D | D | D | D | D | S | Correspondance
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ?
241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ?
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ?
220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ?
204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49?
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ?
245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ?

## Slide 9
Adaptateur de niveau V7 :
Adaptateur de niveau V7.1 :
Plusieurs version de shield ?
Hypothèse 2 : Problème de Tension Electrique?

## Slide 10
Verdict :
Il s’agit bien d’un problème de tension, vraisemblablement au niveau du shield
Résultat :
100% de réussite mais aucune réponse sur le logiciel de port série.
Mise en Œuvre d’une solution : Level Shift

## Slide 11
Etude de l’Arduino, DATASHEET, Schematic (Simplifié au problème rencontré)
Résultat : Sérial de programmation en RESET Permanent
Résultat :
100% de réussite

## Slide 12
Schéma Electrique du Système

## Slide 13
Présentation de l’Algorithme final

## Slide 14
Mise au point d’un Logiciel de Port Série, par Visual Basic

## Slide 15
MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME
Réf | Fonction | Critère | Niveau | Flexibilité
1 | Permettre la communication bloc - voiture | Distance de communication | 10 m | Supérieur
2 | Identifier le véhicule | Accès à la place | Accessibilité | Aucune
CONCLUSION :
Cahier des charges respecté ! Système opérationnel.

## Slide 16
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Questions …